## Slide 1
НИТУ «МИСИС» · Институт экотехнологий и инжиниринга
Выпускная квалификационная работа магистра
Разработка малогабаритного токарного станка с элементами числового программного управления для обработки мягких материалов в условиях детской учебной мастерской
СТУДЕНТ
М.С. Шиков
РУКОВОДИТЕЛЬ
А.Г. Тавитов
НАПРАВЛЕНИЕ
15.04.02 Технологические машины и оборудование
Москва · 2026

## Slide 2
ВВЕДЕНИЕ
Проблема и актуальность
02 / 14
Обработка резанием — историческая основа инженерного мышления — для младшей аудитории остаётся «за закрытой дверью» : настоящий токарный станок опасен — высокие обороты, сеть 220 В, разлетающаяся стружка.
220 В · металлическая стружка · высокие обороты
Уменьшенные «взрослые» станки
Наследуют все опасности оригинала — сеть, обороты, металлическая стружка.
Игрушки-имитации
Лишь изображают работу — не дают ни навыка, ни понимания устройства станка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УЖЕ СЛОЖИЛИСЬ
ESP32
Прозрачная система управления перемещениями
Настольная 3D-печать
Несущие детали из полимера без станочного парка
Notes: Обработка резанием для детей остаётся за закрытой дверью: настоящий станок опасен. Два тупика: уменьшенные взрослые станки и игрушки-имитации. Технические предпосылки — ESP32+GRBL и настольная 3D-печать — уже сложились.

## Slide 3
ПОСТАНОВКА РАБОТЫ
Цель и задачи
03 / 14
ЦЕЛЬ
Обеспечить учебные мастерские доступным и безопасным малогабаритным токарным станком с элементами ЧПУ для ознакомления детей с токарным делом — через разработку его конструкторско-технологического решения.
ЗАДАЧИ РАБОТЫ
1. Анализ аналогов и формирование требований к оборудованию
2. Техническое задание и обоснование концепции станка
3. Проектирование конструкции с двухкоординатной подачей
4. Базовые расчёты: приводы, режимы, точность позиционирования
5. Система управления на ESP32 с открытой архитектурой
6. Технология 3D-печати деталей и порядок сборки
7. Обоснование соответствия требованиям детской безопасности
8. Оценка себестоимости изготовления станка
Notes: Цель — доступный и безопасный станок с ЧПУ для детских мастерских. Восемь задач от анализа аналогов до оценки себестоимости.

## Slide 4
НАУЧНЫЙ АППАРАТ
Объект, предмет и новизна
04 / 14
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Процесс токарной обработки мягких материалов — парафин, воск, пеноматериалы — на оборудовании с ЧПУ в условиях детской учебной мастерской.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Конструкция малогабаритного станка с ЧПУ: кинематика, система управления на открытой архитектуре, оснащение и методика безопасной эксплуатации.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА
Совокупность технических решений как единое конструкторско-технологическое решение:
›
пониженные скоростные и силовые параметры
›
низковольтное исполнение 7 - 12 В
›
полимерная несущая конструкция
›
контроллер ESP32 с Wi-Fi-загрузкой
›
открытая архитектура управления
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Решение допускает полное самостоятельное воспроизведение: открытые STL-файлы и управляющая программа позволяют любому учреждению с бытовым 3D-принтером изготовить, собрать и эксплуатировать станок.
Notes: Объект — обработка мягких материалов на ЧПУ в детской мастерской. Предмет — конструкция с открытой архитектурой управления. Научная новизна — пять технических решений как единое целое. Практическая значимость — воспроизводимость по STL.

## Slide 5
ОБЗОР АНАЛОГОВ
Сравнительный анализ
05 / 14
Школьные ТВ
Настольный ЧПУ
3D Printed Lathe
Станок К. Борге
GRBL Mini
Наличие ЧПУ
Нет
Да
Дораб.
Дораб.
Да
Открытая архитектура
Нет
Нет
Да
Да
Да
Материал конструкции
Чугун, сталь
Сталь, пластик
Полимер
Полимер + бетон
Металл
Обрабатываемый материал
Металл
Мягкий металл
Дерево, смола
Алюм., латунь
Латунь, алюм.
Питание
220 В
220 В
Низковольт.
220 В
220 В
Масса
Десятки кг
~45 кг
Малая
Большая
Значит.
Самост. изготовление
Нет
Нет
Да
Да
Частично
Детская безопасность
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
НЕЗАНЯТАЯ НИША
Ни одно из устройств не сочетает малую массу, низковольтное питание, ориентацию на мягкие материалы, открытую архитектуру, печатное изготовление и средства защиты для ребёнка.
Notes: Пять аналогов по восьми критериям. Незанятая ниша: ни одно устройство не сочетает малую массу, 12 В, мягкие материалы, открытую архитектуру, печатное изготовление и детскую защиту.

## Slide 6
РАЗДЕЛ 4 · КОНЦЕПЦИЯ
Три ключевых проектных решения
06 / 14
Станок должен быть безопасным по конструкции, воспроизводимым силами учреждения и прозрачным для понимания.
ОБЪЕКТ ОБРАБОТКИ
01
Парафиновые свечи
› Малые усилия резания — единицы ньютонов
› Полимерная конструкция допустима
› Нетоксичность, доступность
› Ограничение оборотов шпинделя
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
02
Питание 7 - 12 В DC
› Аккумулятор — нет 220 В в рабочей зоне
› Соответствие ГОСТ Р 2026
› 7 - 12 В — норма для начальной школы
› Электробезопасность для ребёнка
ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА
03
Печать из PETG
› Большая часть конструкции - печатная
› Воспроизводимость без промышленности
› Открытые STL-файлы и ПО
› Простая замена и ремонт узлов
Notes: Три ключевых проектных решения: парафин как материал обработки, питание 12 В от аккумулятора, PETG-печать с открытой системой управления.

## Slide 7
РАЗДЕЛ 4.2
Кинематическая схема и компоновка
07 / 14
CAD-модель · горизонтальная компоновка
140 мм
ось X — продольная подача
40 мм
ось Y — ход резцедержателя
915 об/мин
DC-двигатель шпинделя
Главное движение
DC-двигатель 12 В (915 об/мин) → ременная передача GT2 → шпиндель. Плавная регулировка ШИМ.
Подача по X и Y
Два шаговых двигателя через драйвер TB6612FNG под управлением ESP32. Печатные линейные подшипники.
Горизонтальная компоновка
Наглядность процесса фронтально, удобство на столе, нет осевых нагрузок от веса.
Notes: Горизонтальная компоновка. DC-двигатель 12 В 915 об/мин через ременную передачу GT2. Два шаговых двигателя через TB6612FNG под ESP32. Шпиндель выведен из ЧПУ.

## Slide 8
РАЗДЕЛ 4.3
Конструкция основных узлов
08 / 14
Все уникальные детали — FDM-печать из PETG; металлическими остаются только стандартные покупные элементы.
Прототип в сборе
Рамная станина
Печатная рама из PETG; соединения винтами М3–М4 через пазы.
Шпиндельный узел
Печатный корпус, два подшипника 608. Вал — стандартный болт, конус-зажим, шкив GT2.
Задняя бабка
Вращающийся центр-конус на подшипнике — исключает трение, критично для парафина.
Платформа резцедержателя
Перемещение по двум осям. Латунные/печатные гайки, резец на М4.
Направляющие
Алюминиевые трубки Ø10 мм. Печатные линейные подшипники скольжения из PETG.
Защитный кожух
Прозрачный поликарбонат 3 мм. Ребёнок видит процесс, не имея доступа к вращающимся частям.
Прототип в сборе
Notes: Все уникальные детали — FDM-печать из PETG. Рамная станина, шпиндельный узел с двумя подшипниками 608, задняя бабка с вращающимся центром, платформа резцедержателя, алюминиевые направляющие, прозрачный кожух из акрила.

## Slide 9
РАЗДЕЛ 4.4
Система управления на открытой архитектуре
09 / 14
Самодельная плата ESP32 + TB6612FNG
КОНТУР 1 · ОСИ X/Y
ESP32 → TB6612FNG → шаговые двигатели
КОНТУР 2 · ШПИНДЕЛЬ
DC 12 В через ШИМ — только вручную
КОНТУР 3 · АВАР. СТОП
Кнопка отключает шпиндель и шаговые двигатели
Микроконтроллер ESP32
› Двухъядерный процессор до 240 МГц, больше GPIO, чем у Arduino Uno
› Самодельная плата объединяет ESP32 и TB6612FNG
› Прошивка GRBL — открытый интерпретатор G-кода
› Драйвер TB6612FNG: 1,2 А/канал (пик 3,2 А), защита от КЗ
Управление по Wi-Fi с компьютера или планшета — без физического подключения. Питание всех цепей — аккумулятор 7 - 12 В, сети 220 В нет.
Notes: Открытая архитектура: ESP32+GRBL, драйвер TB6612FNG, самодельная плата. Три контура. Беспроводная передача G-кода по Wi-Fi или Bluetooth. Питание 12 В, сети 220 В нет.

## Slide 10
РАЗДЕЛ 5
Безопасность — основа концепции
10 / 14
Нормативная база: ГОСТ 28139-89 и новый ГОСТ Р «Оборудование учебное» (с июня 2026).
Механическая
› Обороты ≤ 915 об/мин
› Поликарбонатный кожух 3 мм
› Кнопка аварийного стопа
Электрическая
› Питание 12 В DC
› Нет 220 В в рабочей зоне
› Нет открытых контактов
Пожарная
› Нет нагревательных элементов
› Ограничение тока двигателя
› PETG, акрил — не воспламеняемы
› Крошка не пожароопасна
Эргономическая
› Уровень шума ≤ 60 дБ
› Обзор через кожух
› Ремень гасит вибрацию
› Нет полостей с крошкой
Notes: Четыре направления безопасности: механическая, электрическая, пожарная, эргономическая. Нормативная база: ГОСТ 28139-89 и ГОСТ Р 2026.

## Slide 11
РАЗДЕЛ 6.1
Функциональные характеристики
11 / 14
140 мм
расстояние между бабками (ось X)
40 мм
полный ход резцедержателя по Y
±0,05 мм
погрешность позиционирования
0,01 мм
дискретность перемещения
400–700 об/мин
рекомендуемый рабочий диапазон
7 - 12 В DC
напряжение питания (аккумулятор)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Продольное и поперечное точение · подрезка торцов · конические и фасонные поверхности (интерполяция по двум осям). Учебные изделия из парафина: цилиндры и шары, шахматные фигуры, миниатюрные вазы, «ступенчатый вал», «конус».
Notes: Расстояние между бабками 220 мм, ход по Y 210 мм, погрешность плюс-минус 0,05 мм, дискретность 0,01 мм, диапазон 400-700 об/мин, питание 12 В. Учебные изделия: вазы, шахматные фигуры, конусы, ступенчатые валы.

## Slide 12
РАЗДЕЛ 6.3
Экономические характеристики
12 / 14
СЕБЕСТОИМОСТЬ СТАНКА
4 - 6 тыс. ₽
Существенно ниже любого коммерческого учебного аналога с ЧПУ.
ЗАМЕНА ПЕЧАТНОГО УЗЛА
90–180 ₽
Перепечатка детали 50–100 г при цене PETG ~1 800 ₽/кг.
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ, ₽
Филамент PETG
1 800
Аккумуляторы 7 - 12 В
600
Шаговые двигатели
600
Двигатель шпинделя
400
ESP32 + плата
350
ШИМ + кнопки
350
Подшипники/крепёж
320
Акрил кожуха
200
Направляющие
150
Notes: Себестоимость 4-6 тысяч рублей. Замена узла 90-180 рублей. Основная статья — PETG-филамент 1800 рублей.

## Slide 13
ИТОГИ
Выводы по работе
13 / 14
01
Определена незанятая ниша
Ни один аналог не сочетает малую массу, 12 В, мягкие материалы, открытую архитектуру и детскую защиту.
02
Обоснована концепция
Три решения: парафин, питание 12 В, PETG с открытым управлением.
03
Спроектирована конструкция
Двухкоординатная подача 220×210 мм; PETG, алюминиевые направляющие Ø10 мм.
04
Адаптирована система управления
Самодельная плата ESP32 + TB6612FNG.
05
Проработана технология печати
Режимы FDM из PETG, 9 этапов сборки, распространение в виде STL.
06
Обоснована безопасность
7 - 12 В, поликарбонатный кожух, аварийный стоп, нетоксичные материалы — ГОСТ 28139-89 и ГОСТ Р 2026.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Любое учреждение с настольным 3D-принтером может изготовить, собрать и эксплуатировать станок; открытые модели делают его объектом проектной деятельности учащихся.
Notes: Шесть выводов: незанятая ниша, концепция три решения, конструкция двухкоординатная, ESP32 управление, технология PETG, безопасность по ГОСТ. Практическая значимость — воспроизводимость любым учреждением.

## Slide 14
Спасибо за внимание!
Готов ответить на вопросы
Малогабаритный токарный станок с элементами ЧПУ для обработки мягких материалов в детской учебной мастерской
СТУДЕНТ
М.С. Шиков
РУКОВОДИТЕЛЬ
А.Г. Тавитов
НИТУ «МИСИС» · МОСКВА · 2026
Notes: Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.